| Аппараты инверторного типа для ручной дуговой сварки |
| --- |
|  | ARC 250 (R112) MOSFET | ARC 250 (R06) MOSFET | ARC 315 (R14) MOSFET | ARC 250 (Z285) IGBT |
| Типы сварки | ММА | ММА | ММА | ММА |
| Напряжение питания, В | 220/50Гц | 380/50Гц | 380/50Гц | 380/50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 7 | 7,5 | 12 | 9,2 |
| Номинальный входной ток, А | 32 | 11,4 | 18 | 14 |
| Напряжение холостого хода, В | 62 | 70 | 70 | 65 |
| Диапазон регулировки тока, А | 20-200 | 20-210 | 20-300 | 10-250 |
| Рабочий цикл при 25°C | ПН 100% | 155 A | 165 A | 240 A | 160 A |
|  | ПН 60% | 250 A | 250 A | 300 A | 210 A |
| Диаметр электрода, мм | 1.6-4,0 | 1.6-4,0 | 1,6-5,0 | 1,6-5,0 |
| Размеры, мм | 480х205х355 | 480х205х355 | 565x305x495 | 450х160х385 |
| Вес, кг | 17 | 17,2 | 25,4 | 13,5 |
| Цена, грн. с НДС, за 1 ед. | 4500,00 | 4500,00 | 8750,00 | 4500,00 |
| Аксессуары: Для всех аппаратов: Быстросъёмный разъём - 2 шт., Электрододержатель - 1 шт., Кабель силовой - 3 м, Кабель заземления - 2 м, Зажим массы - 1 шт. |

| Аппараты инверторного типа для ручной и аргонодуговой сварки |
| --- |
|  | TIG 180P (R19) | TIG 200P AC/DC | TIG 315 P AC/DC |
| Типы сварки | ММА, TIG Pulse HF | ММА, TIG HF Pulse AC/DC | ММА, TIG HF Pulse AC/DC |
| Напряжение питания, В | 220/50Гц | 220/50Гц | 380/50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,3 | 4,5 | 8,9 |
| Номинальный входной ток, А | 17 | 20 | 19 |
| Напряжение холостого хода, В | 55 | 56 | 45 |
| Диапазон регулировки тока, А | TIG 10-180 ММА 10- 150 | 15-185 | 15-300 |
| Рабочий цикл при 25°C | ПН 100% | 140 A | 150 А | 240 А |
|  | ПН 60% | 180 A | 200 А | 300 А |
| Способ возбуждения дуги | ВЧ | ВЧ | ВЧ |
| Толщина свариваемого металла, мм | 0,3-6,0 | 0,5-10 | 0,5-15 |
| Размеры, мм | 376x172x304 | 493x330x320 | 560x365x355 |
| Вес, кг | 9 | 20 | 37 |
| Цена, грн. с НДС, за 1 ед. | 4750,00 | 10520,00 | 15650,00 |
| Для каждого аппарата: Горелка для аргонодуговой сварки - 1 шт., Комплект сопел и цанг - 1, Кабель заземления - 3 м, Зажим массы - 1 шт., Быстросъёмный разъём - 2 шт. |

| Аппараты инверторного типа для ручной полуавтоматической сварки |
| --- |
|  | MIG 250 (J46) | MIG-315F (N202) | MIG 350 (J1601) | MIG 500 (J06) |
| Типы сварки | MIG/MMA | MIG/MMA | MIG | MIG |
| Напряжение питания, В | 220/50Гц | 380/50Гц | 380x3/50Гц | 380x3/50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 10,8 | 11,9 | 14 | 24 |
| Номинальный входной ток, А | 47 | 18 | 21 | 37 |
| Напряжение холостого хода, В | 54 | 54 | 67 | 75 |
| Диапазон регулировки тока, А | 30-250 | 35-315 | 50-350 | 60-500 |
| Диапазон регулировки напряжения, В | 11-26,5 | 14-34 | 15-36 | 16-39 |
| Рабочий цикл при 40°C | ПН-100% | 150 А | 200 А | 270 | 385 |
|  | ПН-60% | 190 А | 260 А | 350 | 500 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,8-1,2 | 0,8 – 1,6 |
| Подающий механизм | 4 ролика, встроенный | 4 ролика, отдельный | 4 ролика, отдельный | 4 ролика, отдельный |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 1,5-16 | 1,5-18 | 1,5-18 | 1,5-18 |
| Толщина свариваемого металла, мм | MIG – 1,0 – 3,0 MMA – 2,0 – 6,0 | 1,0-10,0 | 1,0-12,0 | 1,0 – 18,0 |
| Размеры, мм | 580х280х450 | 510х196х385 | 570х285х470 | 640х330х620 |
| Вес, кг | 25 | 15 | 32 | 62 |
| Цена, грн. с НДС, за 1 ед. | 8800,00 | 12450,00 | 15400,00 | 19000 |
| Для каждого аппарата: MIG горелка с рукавом 3 м - 1 шт., Зажим массы - 1 шт., Быстросъёмный разъём - 2 шт., Кабель заземления - 2 м., Регулятор давления СО2 - 1 шт. Для каждого аппарата модели N202 J1601 и J06: Подающий механизм - 1 шт. |

| Аппараты инверторного типа для плазменной резки |
| --- |
|  | CUT 60J (R32) | CUT 70 (R33) | CUT100 (R85) | CUT120 (R86) |
| Режим работы | CUT Plasma | CUT Plasma | CUT Plasma | CUT Plasma |
| Напряжение питания, В | 380х3/50Гц | 380х3/50Гц | 380x3/50Гц | 380x3/50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 9 | 11 | 17 | 20 |
| Номинальный входной ток, А | 11 | 15,9 | 24,5 | 28,9 |
| Напряжение холостого хода, В | 230 | 240 | 270 | 270 |
| Диапазон регулировки тока, А | 20-55 | 20-60 | 20-85 | 20-110 |
| Рабочий цикл при 25°C | 100% | 42 | 45 | 65 | 385 |
|  | 60% | 55 | 60 | 85 | 110 |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Расход воздуха, л/ч (для углер. сталей) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 22 | 25 | 30 | 35 |
| Размеры, мм | 408х205х357 | 540х215х360 | 475х330х370 | 475х330х370 |
| Вес, кг | 19 | 25 | 30 | 35 |
| Цена, грн. с НДС, за 1 ед. | 8200,00 | 10360,00 | 16810,00 | 17250,00 |
| Для каждого аппарата: Плазмотрон (резак) - 1 шт. Запчасти для плазмотрона, электрод - 5 шт., сопло - 5 шт., защитный колпачок - 1 шт., Кабель заземления - 3 м, Зажим массы - 1 шт. Комплект регулирования подачи газа: редуктор, штуцер, хомуты, водяной фильтр, воздушный шланг - 1 шт. |